## Slide 1: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПРОЕКТЕ «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН» КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

## Slide 2
 |  | 1. Общие понятия
1.1 | Производственная система Росатома | Культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне. Вместе с обеспечением качества и заложением качества в процесс ее целью является уменьшение всех видов потерь, а основной опорой – 2 принципа: Точно вовремя и Автономизация. 【Связанные термины】Принцип «точно вовремя», Автономизация
1.2 | Автономизация | Автономизация, наряду с принципом «точно вовремя», является одним из двух основных столпов производственной системы Росатома. Это организация работ таким образом, чтобы в случае возникновения какого-либо отклонения, например, в работе оборудования, качестве изделия или оказываемой услуги, в случае запаздывания работы и т.п., оборудование определяло это отклонение и автоматически останавливалось, или процесс останавливался персоналом. Это помогает не допустить выхода с процесса несоответствующего изделия, сделать отклонения наглядными и понятными, что в свою очередь позволяет предотвратить случаи их повторного возникновения. За счет этого становится возможным «закладывание качества в процесс». Кроме этого, отдельно существует еще Интеллектуальная Автономизация (автоматизация), когда работа, которую раньше делал руками человек, передается оборудованию или IT-системе. 【Связанные термины】Принцип «точно вовремя»; Изделие
1.3 | Бережливое производство | Концепция организации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь (ГОСТ Р 56020).
1.4 | Время протекания процесса (ВПП) | Время прохождения продукции через весь процесс или поток создания ценности от первой операции до последней. В это время включаются все действия, как создающие ценность, так и не создающие ценность.

## Slide 3
1.5 | Встроенное качество | Основанная на идеях Автономизации деятельность, направленная на последовательное и полное обеспечение качества на каждой операции процесса за счет четкого определения условий выхода годного (по оборудованию, технологиям производства или оказания услуг, изготовлению). 【Связанные термины】Автономизация
1.6 | Выравнивание | Выравнивание - усреднение видов и количества производимых изделий (работ, услуг), привязанное к потребностям. Работа точно вовремя, основанная на выравнивании, позволяет осуществлять эффективное производство, не задействуя лишний персонал, ресурсы и оборудование. 【Связанные термины】Принцип «точно вовремя», Изделие
1.7 | Защита от ошибки | Обычно, недорогие инструменты и средства, которые останавливают процесс для предотвращения несоответствия, поломки оборудования и т.п. по причине человеческого фактора. В настоящее время широко толкуемое общее название, используемое для состояния и до, и после обработки, для способа определить отклонение от действующего стандарта. Примерами могут служить – цветовая дифференциация крышек вакутейнеров для забора крови, различия в геометрических размерах или формах деталей, не позволяющих сборку в непредусмотренном порядке и т.д. 【Связанные термины】Автономизация
1.8 | Изделие | Материальный объект (рентгенограмма, документ, паспорт, ответ на обращение гражданина и т . д .) или информация, полученная в ходе работ по процессу (данные клинических исследований, цифровой макет детали и т.д.)
1.9 | Принцип «первым пришел – первым ушел» (FIFO) | Использование изделий в том порядке, в каком они были изготовлены. Это позволяет упростить управление, например, реагирование, если производимые детали меняются, и т.д. В сфере нематериального производства, например, при обслуживании населения, это принцип, когда услугу получает первым тот человек, который первым за ней обратился, или обрабатываются первыми те документы, которые были направлены первыми.

## Slide 4
1.10 | Принцип «точно вовремя» | Принцип «точно вовремя» - это принцип проведения работ, когда для быстрого реагирования на изменения и повышения эффективности управления изготавливаются и перемещаются только необходимые компоненты в необходимый момент и ровно в необходимом количестве. Необходимым условием для реализации «точно вовремя» является Выравнивание, а тремя основными принципами – Тянущая система, Создание непрерывного потока и соблюдение Времени такта, исходящего из потребного количества изделий или оказываемых услуг. 【Связанные термины】Выравнивание
1.11 | Пять «почему»/5W1H | Пять почему — метод, используемый для изучения причинно-следственных связей, лежащих в основе той или иной проблемы. Основной задачей техники является поиск первопричины возникновения дефекта или проблемы с помощью повторения одного вопроса — «Почему?». Каждый последующий вопрос задаётся к ответам на предыдущий вопрос. Так называемые 5W1H (от англ.: Who – Кто, What – Что, Where – Где, When – Когда, Why – Почему, How – Каким образом), с точки зрения которых анализируются операции процесса и изучается текущее состояние. Этот инструмент используется для поиска коренной причины проблемы путем последовательного выдвижения и анализа гипотез (вопросы «кто»,» что», «где», «когда», «почему», «каким образом»). Процесс проверки гипотез останавливается при выявлении коренной причины проблемы, устранение которой позволит исключить появление проблемы в будущем.
1.12 | Развитие нескольких навыков | Развитие навыков персонала таким образом, чтобы один человек мог выполнять работу на большем количестве операций. Благодаря этому появляется возможность оперативно реагировать на изменения (изменения в операциях, работа в качестве вспомогательного рабочего, замена в период отпусков, перестановки), и вместе с этим происходит воспитание кадров.
1.13 | Часто возникающие остановки | Сравнительно быстро исправляемые остановки процесса, возникающие из-за неисправностей оборудования, опоздания работы и т.п. с высокой частотой. Так как остановки зачастую возникают по одной и той же причине, необходимо выяснять истинную причину проблемы (например, с помощью «5 почему») и устранять ее. 【Связанные термины】Пять «почему»

## Slide 5
2. Потери и улучшения |  | 
2.1 | Неравномерность | Колебания во всех элементах выполнения процесса. С точки зрения объема работы, это состояние, когда план и объем производства готовых изделий и комплектующих не установлен, а временно уменьшается или увеличивается. С точки зрения человека, это колебания объема загрузки относительно определенного стандарта. Кроме этого, с точки зрения оборудования и изделий, это колебания процента эксплуатационной готовности и качества изготовленных изделий. 【Связанные термины】Потеря , Перегрузка
2.2 | Перегрузка | С точки зрения работы человека на производственной площадке, это состояние избыточного физического и психического напряжения. Для оборудования это чрезмерная загрузка относительно производительной способности, которой оно обладает. 【Связанные термины】Потеря,Неравномерность
2.3 | Потеря | Так называются все элементы процесса (производственного, офисного и т.д.), которые не порождают добавочную стоимость, а только увеличивают себестоимость. 1) Потеря перепроизводства 2) Потеря ожидания 3) Потеря транспортировки 4) Потеря обработки как таковой 5) Потеря запасов 6) Потеря движений 7) Потеря переделки/брака 【Связанные термины】Работа, добавляющая ценность

## Slide 6
2.4 | Потеря перепроизводства | Является нарушением главного правила производства «точно вовремя». Потерей перепроизводства называют производство/транспортировку раньше, чем установлено правилом, производство количества изделий больше установленного, а также возникающие вследствие этого запасы. Из-за перепроизводства оказываются спрятанными несоответствие и доделки, ожидания, возникают лишняя обработка и транспортировка, кроме этого возникает необходимость в увеличении количества транспортных средств, тары и прочего, что в итоге приводит к двойным потерям. Именно поэтому среди всех видов потерь потеря перепроизводства считается главной. 【Связанные термины】Потеря
2.5 | Потеря ожидания | Ситуации, когда в процессе стандартизированной работы оператор хочет приступить к следующему по порядку этапу работы, но не может, из-за чего у него возникает не занятое работой время (ожидание). Возникает в случаях, когда данный оператору объем работы укладывается во время, меньшее времени такта, когда время автоматической работы станка длиннее времени цикла, когда происходит вмешательство в ход работ и т.д. Так же потеря ожидания распространяется на пациентов (клиентов), когда они вынуждены ожидать начала следующего этапа процесса оказания услуги из-за несогласованности времен выполнения операций процесса. 【Связанные термины】Потеря
2.6 | Потеря транспортировки | Транспортировка сама по себе не добавляет ценности изделию, однако в данном случае потерей называют перемещения изделия и\или клиента сверх минимально необходимой для производства «точно вовремя» транспортировки, такие как: временное размещение, перекладывание, перемещение с места на место и т.п. 【Связанные термины】Потеря

## Slide 7
2.7 | Потеря лишних запасов | Запасы, которые образовались из-за несовершенств организации производства, транспортировки (заготовки, детали в обработке, готовые изделия). Очень важно уменьшать запасы с помощью улучшений, таких как увеличение частоты транспортировок и т.п. 【Связанные термины】Потеря
2.8 | Потеря движений | Потерей движений называются движения человека в процессе производственной деятельности, которые не порождают добавочную стоимость. 【Связанные термины】Потеря
2.9 | Потеря переделки/брака | Изготовление несоответствующих изделий, которые приходится утилизировать, а также изделий, которые приходится ремонтировать, чтобы превратить в годные. Если доделку изделий и настройку узаконить в качестве операции, возникающие потери перестанут ощущаться и улучшений не будет. Потерей переделки/брака является некачественное оказание услуги, постановка неверного диагноза или назначение неправильного лечения, внесение неверной информации в ИС и т.д. 【Связанные термины】Потеря
2.10 | Работа, добавляющая ценность | Работа, результаты которой повышают ценность изделия или услуги для клиента/пациента или внутреннего заказчика. Примерами может служить – запись пациента на прием в МФЦ (талон с датой и временем); поставленный диагноз или назначенное лечение на приеме у врача; выдача результатов оказанной услуги; подготовленный ответ с результатами рассмотрения обращения гражданина и т.д. . 【Связанные термины】Потеря

## Slide 8
2.11 | Улучшение | Улучшение представляет собой последовательную деятельность, когда найденные чрезмерная нагрузка, потери, неравномерность безотлагательно устраняются одна за другой или одновременно по возможности с минимальными затратами. При оптимизации работы человека в приоритет нужно ставить не усовершенствование работы оборудования, а улучшение выполняемой работы. Улучшение не является задачей выделенных специалистов, а осуществляется всеми сотрудниками на своих рабочих местах. Например: установка держателя с пустыми вакутейнерами так, чтобы их можно было достать не вставая; установка сигнального табло у кабинета, чтобы не нужно было вставать для приглашения клиента/пациента и т.д. 【Связанные термины】 Потеря, Перегрузка, Неравномерность
3. Поток создания ценности |  | 
3.1 | Выпрямление потока | Создание производственной линии, где между потоками групп изделий, проходящими через несколько операций, нет слияний и разделений.
3.2 | Коэффициент загрузки оборудования | Отношение потребности в изделиях к мощности оборудования с условием, что это оборудование работает в урочное время на полную мощность для обработки необходимого последующему процессу количества изделий. 【Связанные термины】Коэффициент эксплуатационной готовности
3.3 | Коэффициент эксплуатационной готовности (КЭГ) | Отношение времени, в течение которого оборудование работает в штатном режиме, ко времени, в течение которого необходимо эксплуатировать оборудование. Этот параметр отражает надежность оборудования, в том числе благодаря и его техническому обслуживанию, идеалом является 100% эксплуатационной готовности станка. 【Связанные термины】Коэффициент загрузки оборудования

## Slide 9
3.4 | Операция | Операция - действие или последовательность действий, которые являются составной частью процесса и могут рассматриваться как одна составляющая часть процесса. Например: в процессе забора биоматериалов операцией может быть регистрация пациента в журнале, наклейка штрихкодовых этикеток на вакутейнер, забор крови в вакутейнер, смена перчаток и мытье рук; в процессе оказания госуслуги - прием документов у клиента, заполнение необходимых форм, фотографирование клиента, распечатка документов.
3.5 | Поток единичных изделий | Способ работы, при котором изделия, двигаясь по операциям по порядку, обрабатываются, собираются и передаются на следующую операцию по одному. 【Связанные термины】Создание непрерывного потока
3.6 | Поток создания ценности | Деятельность, направленная на создание ценности для потребителя, которая реализуется при помощи системы взаимосвязанных процессов/операций. Результаты деятельности процессов/операций как материальные, так и нематериальные, передаваемые от одного процесса/операции к другому, создают поток ценности. Данные потоки характеризуются скоростью, непрерывностью, равномерностью, а также сопровождаются различными видами потерь. В бережливом производстве стремятся увеличить скорость потока создания ценности, обеспечить его непрерывность, равномерность и устранить потери.
3.7 | Создание непрерывного потока | Один из основных принципов производства «точно вовремя» - устранение задержек изделий на операциях и между операциями. Стремление к реализации потока единичных изделий за счет создания простого потока, выстраивания оборудования в порядке выполнения операций и т.д. 【Связанные термины】Поток единичных изделий

## Slide 10
4. Стандартизированная работа |  | 
4.1 | Время такта | Один из основных принципов производства «точно вовремя». Величина времени, за которую нужно производить 1 готовое изделие или оказывать одну услугу. Время такта рассчитывается по следующей формуле: Время такта (ТТ) = Рабочее время в сутки/смену Потребное количество изделий/клиентов в сутки/смену *Рабочее время рассчитывается исходя из урочного времени работы при условии 100% эксплуатационной готовности. Правильно, когда сотруднику дается такой объем работы, на выполнение которого требуется время, соответствующее времени такта. Если построить Стандартизированную работу таким образом, это позволит не допускать перепроизводства и организовать эффективное производство. 【Связанные термины】Время цикла, Реальное время такта
4.2 | Время цикла | Временем цикла называется минимальное время, которое требуется 1 сотруднику, чтобы выполнить 1 цикл работ на своей(их) операции(ях). В него не включается время ожидания, например, пока оборудование закончит свою работу и т.п. 【Связанные термины】Время такта
4.3 | Объединенная таблица стандартизированной работы | Таблица, которая нужна, чтобы отразить, в какой последовательности будут происходить работы на каждой операции, показать время ручной работы и время переходов и определить, в каких пределах один оператор сможет выполнять работы в рамках времени такта. Кроме этого, в Таблице указывается время автоматической работы, что в свою очередь позволяет оценить возможность комбинирования работ человека и оборудования. 【Связанные термины】Стандартизированная работа

## Slide 11
4.4 | Периодическая работа | В стандартизированной работе работа, которая возникает не в каждом цикле, но с определенной периодичностью. К ней относится замена измерительной кассеты, периодическая проверка качества, возврат пустой тары и т.д.
4.5 | Последовательность выполнения работ | Порядок выполнения работ, являющийся одним из трех элементов Стандартизированной работы. Это установленная очередность выполнения работ позволяющий человеку безопасно и более эффективно производить качественную продукцию (оказывать услугу). 【Связанные термины】Стандартизированная работа
4.6 | Производственные стандарты/ Стандартные операционные карты | Общее название для стандартизированных способов и необходимых условий выполнения работ на производственной площадке. Производственные стандарты принципиально необходимы для осуществления Стандартизированной работы. 【Связанные термины】Стандартизированная работа
4.7 | Стандартизированная работа | Стандартизированная работа - это способ организации безопасного и эффективного производства, гарантирующий качество изделий и исключающий ненужную работу, в основе которого лежат действия человека. Стандартизированная работа включает в себя три элемента: Время такта, Последовательность выполнения работ и Стандартный запас. 【Связанные термины】Последовательность выполнения работ, Время такта, Стандартный запас
4.8 | Стандартный запас | Один из трех элементов Стандартизированной работы. Это минимально необходимые для осуществления циклических операций изделия, которые находятся внутри процесса . Отклонением считается и увеличение, и уменьшение этого объема. 【Связанные термины】Стандартизированная работа

## Slide 12
5. 5С |  | 
5.1 | Система 5С | Это - система организации рабочего пространства, обеспечивающая безопасное и эффективное выполнение работ, целью которой является: Снижение числа несчастных случаев; Повышение уровня качества продукции, снижение количества дефектов; Создание комфортного психологического климата, стимулирование желания работать; Унификация и стандартизация рабочих мест; Повышение производительности труда за счёт сокращения времени поиска предметов в рамках рабочего пространства.
5.2 | 1С – Сортировка (Избавься от ненужного) | Это шаг, в котором все материалы, оборудование и инструмент сортируют на: - нужные всегда — материалы, которые используются в работе в данный момент; - нужные иногда — материалы, которые могут использоваться в работе, но в данный момент не востребованы; - ненужные — несоответствие, неиспользуемые инструменты, тара, посторонние предметы. В процессе сортировки ненужные предметы помечают «красной меткой» и затем удаляют из рабочей зоны.
5.3 | 2С – Соблюдение порядка (Каждая вещь на своем месте) | Это шаг, в котором организуется расположение предметов отвечая требованиям безопасности, качества и эффективности работы. Определены четыре правила расположения вещей: - на видном месте; - легко взять; - легко использовать; - легко вернуть на место.

## Slide 13
5.4 | 3С – Содержание в чистоте. (Уборка – значит проверка!) | Это шаг, в котором устраняются источники загрязнения, разрабатываются графики и стандарты уборки и чистки.
5.5 | 4С – Стандартизация. (Создай стандарт рабочего места, операций!) | Этот шаг, в котором разрабатываются организационные стандарты для письменного закрепления правил содержания рабочего места, технологии работы и других процедур. Необходимо создать рабочие инструкции, которые включают в себя описание пошаговых действий по поддержанию порядка.
5.6 | 5C – Совершенствование. (Постоянно совершенствуй свое рабочее место!) | Выработка привычки ухода за рабочим местом в соответствии с уже существующими процедурами, а также неуклонное совершенствование самой системы. Важные моменты: Наблюдение за работой оборудования, за рабочим местом, чтобы облегчить их обслуживание. Использование фотографий ДО/ПОСЛЕ для сравнения того, что было, и какой конечный результат. Организация аудитов, чтобы оценить эффективность внедрения программы 5С.

## Slide 14
1 | 1С – Сортировка (Избавься от ненужного) | 5.2
2 | 2С – Соблюдение порядка (Каждая вещь на своем месте) | 5.3
3 | 3С – Содержание в чистоте. (Уборка – значит проверка!) | 5.4
4 | 4С – Стандартизация. (Создай стандарт рабочего места, операций!) | 5.5
5 | 5C – Совершенствование. (Постоянно совершенствуй свое рабочее место!) | 5.6
6 | Автономизация | 1.2
7 | Бережливое производство | 1.3
8 | Время протекания процесса (ВПП) | 1.4
9 | Время такта | 4.1
10 | Время цикла | 4.2
11 | Встроенное качество | 1.5
12 | Выпрямление потока | 3.1
13 | Выравнивание | 1.6
14 | Защита от ошибки | 1.7
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

## Slide 15
15 | Изделие | 1.8
16 | Коэффициент загрузки оборудования | 3.2
17 | Коэффициент эксплуатационной готовности (КЭГ) | 3.3
18 | Неравномерность | 2.1
19 | Объединенная таблица стандартизированной работы | 4.3
20 | Операция | 3.4
21 | Перегрузка | 2.2
22 | Периодическая работа | 4.4
23 | Последовательность выполнения работ | 4.5
24 | Потеря | 2.3
25 | Потеря движений | 2.8
26 | Потеря лишних запасов | 2.7
27 | Потеря несоответствий/доделки | 2.9
28 | Потеря ожидания | 2.5
29 | Потеря перепроизводства | 2.4
30 | Потеря транспортировки | 2.6
31 | Поток единичных изделий | 3.5

## Slide 16
32 | Поток создания ценности | 3.6
33 | Принцип «первым пришел – первым ушел» (FIFO) | 1.9
34 | Принцип «точно вовремя» | 1.10
35 | Производственная система Росатома | 1.1
36 | Производственные стандарты/ Стандартные операционные карты | 4.6
37 | Пять «почему»/5W1H | 1.11
38 | Работа, добавляющая ценность | 2.10
39 | Развитие нескольких навыков | 1.12
40 | Система 5С | 5.1
41 | Создание непрерывного потока | 3.7
42 | Стандартизированная работа | 4.7
43 | Стандартный запас | 4.8
44 | Улучшение | 2.11
45 | Часто возникающие остановки | 1.13