## Slide 1
Стандартизированная работа

## Slide 2: Цель и задачи блока
Цель блока: Изучить основные подходы стандартизированной работы (СР) и понять необходимость применения
Понять какие задачи решает:
Понять какие задачи решает СР
Познакомиться с тремя элементами и типами СР
Научиться заполнять основные бланки СР и анализировать их
Познакомиться с этапами последовательного внедрения СР и улучшения

## Slide 3: Содержание
Хронометраж и работа с листом замеров времени
Что такое СР и какие задачи решает
Этапы последовательного внедрения и улучшения СР
Составление документов СР
Три элемента СР
Построение диаграммы загрузки и выявление проблемных мест

## Slide 4: Место СР в Производственной системе
Производственная программа под максимальную загрузку мощностей
Неменяющиеся техпроцессы, неизменное распределение работ
Объемы и темпы производства отличаются от потребности заказчика
Потребность
заказчика
Традиционный подход к организации производства
Балансировка загрузки для выполнения заказа без потерь в эффективности
Расчет времени такта - определение требуемых мощностей
Организация гибкого производство под потребность заказчика
Потребность
заказчика
Подход бережливого производства

## Slide 5: Объекты анализа для выявления резервов развития производства
Поток создания ценности
Процесс
Операции
Операции
Операции
Операции
Элементы
операции
Элементы
операции
Элементы
операции
Элементы
операции
ВХОД
ВЫХОД
Процесс
Картирование
Стандартизированная работа

## Slide 6: Из чего состоит процесс
Любой процесс создания продукта можно разделить на три вида работ:
  Я
  Заказчик
Потери
  Работа, которая не добавляет ценности продукту
Незначимая работа
  Работа, которая не добавляет ценности продукту, но при текущем состоянии производства без нее обойтись невозможно
Значимая работа
  Работа, которую необходимо выполнять для обеспечения требований заказчика
  и добавления ценности
  Процесс
1
2
3
1
2
3

## Slide 7: Определение СР
Стандартизированная работа - это инструмент для организации безопасного и эффективного производства, в основе которого лежат действия человека, гарантирующий качество продукции и исключающий потери.

## Slide 8: Какие задачи решает СР
Обеспечение целевой равномерной загрузки персонала и необходимых объемов производства
Выявление проблемных мест (отклонение от стандарта)
Обучение персонала
Повышение эффективности процесса за счет сокращения потерь

## Slide 9: Содержание
Хронометраж и работа с листом замеров времени
Этапы последовательного внедрения и улучшения СР
Составление документов СР
Построение диаграммы загрузки и выявление проблемных мест
Три элемента СР
Что такое СР и какие задачи решает

## Slide 10: Три элемента СР
1. Время такта
2. Последовательность выполнения работ
3. Стандартный запас

## Slide 11: 1. Время такта
Время такта – это расчетный интервал времени, отражающий скорость, с которой следует производить единицу продукции.
Время такта позволяет определить объем работы для каждого рабочего.
Установленное время производства в смену – это рабочее время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.
Время такта =
Установленное время производства в смену
Необходимое количество деталей в смену

## Slide 12: Практическое задание №2
Время на выполнение: 5 мин.
Выполнять индивидуально.
Рассчитайте время такта.
Длительность смены составляет 8 часов.
В течение смены предусмотрены 2 перерыва по 10 минут. Режим работы - односменный.
Необходимое количество деталей за месяц составляет 11040 штук.
В месяце 20 рабочих дней.
12

## Slide 13: 1. Время такта и время цикла
Время цикла – фактический интервал времени повторяющейся технологической операции (определяется прямым наблюдением – хронометражем).
Идеальное состояние:
Время такта = Время цикла
Время цикла
Время такта
Время цикла
Время такта
Ожидание, перепроизводство
Невыполнение заказа

## Slide 14: 2. Последовательность выполнения работ
Последовательность выполнения работ - это установленная очередность выполнения работ, позволяющая рабочему безопасно и эффективно производить качественную продукцию.
Станок 1
Станок 2
Станок 3
1
2
3
4
5
6
Материал
Готовые
изделия
Место проверки качества

## Slide 15: 3. Стандартный запас
Стандартный запас — это минимально необходимые для осуществления циклических операций заготовки (незавершенное производство — «НЗП»), которые находятся внутри технологического процесса (линии).
Станок 1
Станок 2
Станок 3
1
2
3
4
5
6
Материал
Готовые
изделия
Место проверки качества

## Slide 16: Типы СР
 | Тип I | Тип II | Тип III
Процесс |  |  | Время такта для процессов данного типа вычислить невозможно или нет необходимости.
Идеальное состояние | Время цикла = время такта | Средневзвешенное время цикла = время такта | Общая загрузка = установленное время работы
Предварительные условия | Производство изделий в соответствии с временем такта Выровненное производство Почти отсутствует продукция низкого качества |  | Работа является повторяющейся. Частота работ определена.
Стандарт расчёта объёма работ | Время такта |  | Установленное время работы
А
В
А
с
А
Тт
Время такта
А
Время такта

## Slide 17: Зачем делить операцию на элементы?
Пример 1: Элемент – завернуть 4 болта
Проведем измерение элемента:
№ замера |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
35 “ | 36 “ | 33 “ | 30 “ | 34 “
Определим колебания:
36 “ - 30 “ = 6 “
Вывод: Колебания времени элемента свидетельствуют о наличии проблем. Величина колебаний указывает на «величину» проблемы – в данном случае 6 “
Но где находится проблема?

## Slide 18: Зачем делить операцию на элементы?
Пример 2: Разбиваем крупный элемент на 4 более мелких элемента
№ замера |  |  |  |  |  | 
Эл-т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Колебания
1 болт | 10 “ | 9 “ | 10 “ | 6 “ | 7 “ | 4 “
2 болт | 6 “ | 14 “ | 9 “ | 6” | 11 “ | 8 “
3 болт | 6 “ | 7 “ | 6 “ | 6 “ | 8 “ | 2 “
4 болт | 13 “ | 6 “ | 8 “ | 12 “ | 8 “ | 7 “
∑ | 35 “ | 36 “ | 33 “ | 30 “ | 34 “ | 21“
1
2
3
4
Проведем измерение каждого элемента:
Определим колебания:
Вывод: При разбивке операции на более мелкие составляющие проблемы локализуются в отдельных элементах, фиксируется величина потерь и проблем
45 “ - 24 “ = 21 “
6 “ ≠ 21 “

## Slide 19: Содержание
Хронометраж и работа с листом замеров времени
Три элемента СР
Составление документов СР
Построение диаграммы загрузки и выявление проблемных мест
Что такое СР и какие задачи решает
Этапы последовательного внедрения и улучшения СР

## Slide 20: Этапы последовательного внедрения и улучшения СР
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2 | Кв. 3 | Кв. 4
Продажи | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Этап 1
Хронометраж и документирование процесса
Этап 2
Обучение персонала работе
по стандарту
Этап 3
Наблюдение за выполнением работ по стандарту
Этап 4
Выявление проблемных мест, препятствующих
соблюдению
стандарта
Этап 5
Усовершенство-вание стандарта – устранение
отклонений
А
P
С
D
Цикл PDCA:
Plan – планируй
Do – выполняй
Check – контролируй
Act – реагируй на отклонения

## Slide 21: Содержание
Этапы последовательного внедрения и улучшения СР
Три элемента СР
Составление документов СР
Построение диаграммы загрузки и выявление проблемных мест
Что такое СР и какие задачи решает
Хронометраж и работа с листом замеров времени

## Slide 22: Вычисление времени такта
Используется для расчёта темпа работы, необходимого для выполнения требований заказчика
Показывает сколько времени отводит заказчик на изготовление одного изделия
Время такта является лимитом времени на выполнение каждой из всех операций в потоке (для каждого оператора в потоке)
Вносить только плановые перерывы (обед, реглам. перерывы)
Время внеплановых простоев не вносить
Количество деталей, которые нужно произвести за день

## Slide 23: Пример. Лист Вычисления Времени Такта.
Сколько смен (А)? 2
Сколько секунд в смене (В)? 8,0 час х 60 мин/час х 60сек/мин = 28200
Сколько секунд в смену уходит на перерывы (С)? 1,0 час х 60 мин/час х 60 сек/мин =3600
Сколько рабочих секунд в смене(В-С=D)? 28200-3600=25200
Сколько рабочих секунд в день (А*D=Е)? 2х25200=50400
Какой объем ежедневного заказа (F)? 2520_________________________________
Какое время такта (Е/F)?
50400
2520
= 20 сек
Вывод: Каждое годное изделие должны выпускать за 20 сек. Каждому оператору на выполнение операции отводится 20 сек.

## Slide 24: Шаги проведения хронометража
Изучить процесс и определить начало и окончание процесса
2. Выбрать место таким образом, чтобы иметь
хороший обзор всего рабочего процесса и не мешать сотруднику, выполняющему операции
3. Разбить процесс на элементы и вписать в лист замеров времени
4. Определить контрольные точки для замеров по каждому элементу
5. Провести непрерывный хронометраж нескольких циклов (рекомендуется 10 замеров) с фиксацией времени по каждому элементу
! Время переналадки, время периодических операций регистрируется в момент возникновения данных работ.

## Slide 25: Общие правила проведение хронометража
Перед проведением хронометража необходимо сообщить сотруднику цель, порядок и условия наблюдения
Нельзя отвлекать сотрудника от работы во время измерений
Необходимо соблюдать все требования техники безопасности
Наблюдения необходимо проводить за оператором, имеющим достаточную квалификацию и опыт работы на данном рабочем месте
В графе «комментарии» отражаем любые внештатные ситуации, приводящие к резкому увеличению/уменьшению времени цикла

## Slide 26: Лист замеров времени
26
После того как мы разбили операцию на элементы- следует приступить к хронометражу каждого из этих элементов
Желательно не менее 10 замеров
Цель заполнения этого бланка - определить лучшее время выполнения каждого элемента и уровень его стабильности
Лист замеров времени

## Slide 27: Лист замеров времени
№ | Рабочий элемент - t | Точка Отсчета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ко-во регул. сек. | t отрегул. | Колебания | Комментарии
Состав. Части | От: | Участок: | Дата:
 | До: | Время такта | Подготовлено:
Объяснение условных знаков: Подчеркнуть повтор.
Х Зачеркнуть ошибку Обвести наибол.время ___ наименьшее время
St = _______
T - St = _______ (Отрегулированное время)
5.Сложите все подчеркнутые значения в каждом рабочем элементе(∑t) и запишите в левом нижнем углу бланка
4.После окончания замеров в каждой строке выберете наименьшее из часто повторяемых значений и подчеркните его
3.Проведите хронометраж и после каждого завершённого цикла запишите время рабочих элементов на лист наблюдений (перенесите показания хронометра в соответствующею графу бланка)
Это время обозначается «t»
Запишите и пронумеруйте каждый рабочий элемент (переходы указываются, но не нумеруются)
1.Запишите и пронумеруйте каждый рабочий элемент (переходы указываются, но не нумеруются)
2.Запишите точку отсчёта для каждого элемента и перехода
6.«T» мы берём из Подготовительного листа наблюдений (то, что подчеркнули), оно всегда больше, чем ∑t, потому что ∑t это сумма самого лучшего времени всех элементов измеренных по отдельности
7.Т-(∑t) – время которое требует регулировки. Его нужно распределить между элементами

## Slide 28: Лист замеров времени
№ | Рабочий элемент - t | Точка Отсчета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ко-во регул. сек. | t отрегул. | Колебания | Комментарии
Состав. Части | От: Взять дверь | Участок: сварка двери | Дата:
 | До: Положить дверь | Время такта: 20״ | Подготовлено:
Объяснение условных знаков: Подчеркнуть повтор.
Х Зачеркнуть ошибку Обвести наибол.время ___ наименьшее время
St = _______
T - St = _______ (Отрегулированное время)
11.Определите и обведите карандашом самое большое время каждого элемента
12.Из обведенного значения вычитаем tотрегулированное и определяем величину колебаний.
Определите их причины. Запишите в графу – комментарии.
8.Регулируйте время на основании ваших наблюдений, т.е. некоторым или каждому элементу отводим определенную долю времени из разности Т-(∑t) и записываем в эту графу
10.Убедитесь что ∑tотрегулированного =Т
9.Запишите tотрегулированное , как сумму подчеркнутого значения в строке и нами добавленного времени при регулировке

## Slide 29: Практическое задание №3 (часть 1)
Время на выполнение: 30 мин
Выполняется индивидуально.
Понаблюдайте за работой тренера.
Условно разбейте его действия на рабочие элементы и зафиксируйте их в листах замеров.
Выполните хронометраж действий тренера и заполните лист замеров времени.
Произвести минимум 5 замеров.
Представьте результаты проделанной работы другим участникам.
29

## Slide 30: Лист замеров времени работы тренера
№ | Рабочий элемент | Точка отсчета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | t min | Кол-во отрег. | tотрег | Колеб | Комментарии
- | Встает со стула | Спина-стул | 01,35 | 01,00 | 01,06 | 00,50 | 01,19 | 00,89 | 00,83 | 01,11 | 01,10 | 00,49 | 00,49 | - | 00,49 | 0,86 | 
1 | Переход | Нога-пол | 02,14 | 02,70 | 01,43 | 02,12 | 03,57 | 03,37 | 02,16 | 02,50 | 04,00 | 02,77 | 01,43 | - | 01,43 | 2,57 | 
- | Взять маркер | Маркер-рука | 01,25 | 00,99 | 00,29 | 00,56 | 00,82 | 00,69 | 00,46 | 00,63 | 00,62 | 00,30 | 00,29 | +0,60 | 00,89 | 0,96 | 
2 | Переход | Нога-пол | 02,00 | 02,43 | 02,70 | 02,26 | 02,37 | 02,16 | 02,05 | 02,22 | 02,90 | 02,30 | 02,00 | - | 02,00 | 0,9 | 
3 | Написать на доске | Маркер-доска | 6,59 | 05,26 | 05,59 | 06,06 | 06,25 | 05,73 | 05,66 | 06,27 | 08,30 | 06,44 | 05,26 | +1,50 | 06,76 | 3,04 | 
4 | Переход | Нога-пол | 03,13 | 02,93 | 01,89 | 01,34 | 02,79 | 02,49 | 02,43 | 03,09 | 02,53 | 02,24 | 01,34 | - | 01,34 | 1,79 | 
5 | Положить маркер | Маркер-стол | 00,60 | 00,80 | 00,46 | 01,65 | 00,66 | 01,47 | 01,50 | 00,26 | 00,93 | 00,79 | 00,26 | +0,60 | 00,86 | 1,39 | 
- | Переход | Нога-пол | 03,52 | 04,52 | 02,33 | 03,70 | 03,34 | 03,12 | 02,79 | 02,60 | 03,07 | 02,46 | 02,33 | - | 02,33 | 2,19 | 
6 | Сесть на стул | Спина-стул | 01,52 | 01,37 | 01,57 | 01,39 | 01,20 | 01,47 | 01,49 | 01,82 | 01,53 | 02,79 | 01,20 | - | 01,20 | 1,59 | 
 | ИТОГО: |  | 22,1 | 22 | 17,32 | 19,58 | 22,19 | 21,39 | 19,37 | 20,5 | 24,98 | 20,58 | 14,6 |  | 17,30 | 14,86 | 
 | Участок: Создания надписи |  | Подготовлено: Иванов И.И. | 
 | Время такта: 16 сек. | Оператор: Гаврилов С.М. |  | Дата: 21.02.2019
Изделие Слава ПСР
*
**
St = _14,6_
C= T - St = _17,30___ - _14,6___= 02,70 (Отрегулированное время)
Условные знаки:
Х Зачеркнуть ошибку; Обвести max время; ___ Подчеркнуть min время.
* tотрег = tmin + Кол-во отрег.
** Колеб = max - min

## Slide 31: Практическое задание №3 (часть 2)
Время на выполнение: 30 мин.
Выполняется индивидуально.
Заполните лист замера времени на основании проведенного хронометража.
Проведите анализ замеров времени и определите проблемные элементы работы тренера.
Представьте результаты проделанной работы другим участникам.
31

## Slide 32: Содержание
Этапы последовательного внедрения и улучшения СР
Три элемента СР
Хронометраж и работа с листом замеров времени
Построение диаграммы загрузки и выявление проблемных мест
Что такое СР и какие задачи решает
Составление документов СР

## Slide 33: Карта Стандартизированной Работы
33
Наглядно показывает:
Как перемещается оператор выполняя свою работу, его рабочую последовательность на схеме рабочей зоны
Задел незавершённой продукции и где он расположен, где располагается инструмент и комплектующие
Информацию по технике безопасности и точках контроля качества
Выделяет рабочие элементы и потери в движениях оператора

## Slide 34: Карта Стандартизированной Работы
Состав. Части | От: |  | Дата:
 | До: |  | Участок:
Проверка качества | Безопасность | Подсборка узла |  | Время Такта | Время цикла | Номер раб. зоны
 |  | символ | Кол-во |  |  | 
 | + |  |  |  |  | 
4.Обозначьте места особого внимания с точки зрения безопасности, контроля качества, места хранения запасов и его количество (используйте символы)
1
2
3
4
5
6
Безопасность
Контроль качества
Задел незавершённой продукции
Запас в таре
1. Выберите масштаб и нарисуйте рабочее место. Укажите, используя символы, где находится оборудование, стеллажи, столы и т.д.
Станки
Станки
3.Укажите переходы (соедините элементы линиями со стрелками по направлению движения). Переход в начало цикла обозначается пунктирной стрелкой
2. Нанесите места выполнения рабочих элементов.
переходы
Переход в начало цикла

## Slide 35: Карта Стандартизированной Работы
35
Знак качества должен быть расположен там, где оператор производит контроль или не исключены претензии со стороны заказчика к выполнению данного элемента
Знак «Безопасность» на карте показывает, где оператор может получить травму или в каком элементе ему неудобно выполнять работу (Любое оборудование – это источник повышенной опасности)
Все зоны повышенной опасности должны быть чётко зафиксированы рабочим стандартом!
Знак указывает места хранения запасов и их норматив

## Slide 36: Карта Стандартизированной Работы
Состав. Части | От: Взять дверь |  | Дата:
 | До: Положить дверь |  | Участок: Сварки дверей
Авто: 0״40
Подвижный электрод
Деталь №
дет №
дет №
1
6
5
6
6
1
2
3
4
А 0132
сварочная
машина
1/100
Проверка качества | Безопасность | Подсборка узла |  | Время Такта | Время цикла | Номер раб. зоны
 |  | символ | Кол-во |  |  | 
 | + |  |  | 20” | 13”25 | 7 пр
ПРИМЕР
Вывод: Наглядно видим масштаб переходов, Где расположена тара, точки где опасно для оператора, как часто и в каком месте он проверяет качество ( 1 раз через 100 циклов у тары с готовой продукцией )
1/100

## Slide 37: Лист наблюдения периодической работы
Периодическая работа - это работа которая выполняется через несколько определенных циклов, но результат её используется в каждом цикле (смазка, подсбор, распаковка и т.д)
1.Понаблюдайте за операцией и запишите всю периодическую работу
2.Определите как часто периодическая работа выполняется (через сколько циклов)
3.Определите время на каждый вид периодической работы 3 раза и запишите полученные данные
4.Выберете самое маленькое время и запишите его
5.Поделите это время на повторяемость и получите время периодической работы на один цикл

## Slide 38: Лист Наблюдения Периодической работы
Бланки стандартизированной работы
№ | Побочная работа | Повторяемость (А) | Время (сек.) |  |  | Наимень-шее (В) | Время Побочной Работы (В/А)
 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 
1 | Заправка рабочей поверхности электродов | 100 | 71” | 69”78 | 70”01 | 69”78 | 0”69
2 | Проверка на качества сварки | 100 | 10”02 | 9”82 | 9”93 | 9”82 | 0”09
3 | Замена электродов | 2000 | 62”05 | 65”13 | 62”30 | 62”30 | 0”03
4 | Перекладка и подсчет входящего материала | 55 | 130”47 | 135”64 | 141”25 | 130”47 | 2”37
5 | Взять гайки | 18 | 1”49 | 1”88 | 2”03 | 1”49 | 0”24
 |  |  |  |  |  |  | S 3”42
Состав. Части | От: Взять дверь | Участок: Сварка двери | Дата:
 | До: Положить дверь | Время такта 20” | Подготовлено:
ПРИМЕР
Вывод: Четвертую часть рабочего времени оператор вынужден заниматься периодической работой

## Slide 39: Лист Производственных мощностей
Лист даёт понимание:
каковы производственные мощности оборудования на данном рабочем месте
необходимо ли дополнительное оборудование
сколько всего деталей можно изготовить
1. Порядковый номер оборудования
3. Модель оборудования
2. Название процесса (смена, наладка инструмента и т.д.)
4. Суммарное время всей ручной работы, выполняемой на операции (загрузка, выгрузка, а так же переходы, если они необходимы непосредственно для этого оборудования)
5. Суммарное машинное время данной операции
6. Общее время цикла, как сумма ручного времени и не перекрытого ручным машинного времени
7. Количество циклов между сменами инструмента
8. Измеренное время смены инструмента
9. Отрезок объединенной карты, показывающий как перекрываются машинное и ручное времена и расчеты
10. Результат расчетов

## Slide 40: Лист Производственных мощностей
Номер детали: 6375-11(л) 6375-10 (п) | Дата: 12.12.04 | Тип изделия: дверь для двухрядной кабины | Ежедн. требуемый объем: 2880 шт.
Название детали: | Участок: сварки двери | Количество изделий: 1 | Имеющееся время: 50400″
Порядок | Название процесса | Временной интервал |  |  |  |  |  |  | Смена инструмента |  |  | Способность (D) = Имеющ. вр A + ∑ (C/B) | Заметки:
 |  | номер машины | время ручного цикла |  | время авто. цикла |  | общее время цикла (А) |  | интервал между сменами (В) | время смены инструмента (С) |  |  | 
1. | Сварка двери | А 0132 | 5″ | 67 | 1″ | 13 | 6″ | 80 |  |  |  | 7508,78 | 
 | (замена электрода) |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 62″ | 05 |  | 
 | (наладка электрода) |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 69″ | 78 |  | + = 0,03 +0,69 = 0,72
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6″80 + 0″72 = 7″52
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = 6702,12
1″08
0″38
1″73
0″38
1″93
0″37
0″93
1
62″05
2000
69″78
100
2
3
50400
7″52
ПРИМЕР
Вывод: для выполнения текущего плана достаточно одной единицы данного оборудования, так как в соответствии с расчетом оборудование не является сдерживающим фактором (пропускная способность 6702, а в соответствии с планом требуется 2880 шт./сут.) – 2880 / 6702,12 = 0,43
Традиционный подход:
Тц ∙ V год.заказа ∙ (1 + К орг.тех.обсл.) ∙ (1 + К отд.лич.нужд.) ∙ Кп – фонд необходимого рабочего времени в год
где Тц – время цикла на 1 дет. (взято исходя из норм времени)
V год.заказа – годовая программа
К орг.тех.обсл – коэффициент, учитывающий время на поднос детали, наладку т.д. (0,04 – 0,05 – по нормам)
К отд.лич.нужд – коэффициент, учитывающий время на отдых и личные нужды (0,05 – 0,07 – по нормам)
Кп – коэффициент переналадок ( ≥ 1)
Результат сравнивается со стандартным фондом имеющегося времени (3900 час. при 2х сменном режиме работы)
Пример:
10″ ∙ 720000 шт. ∙ (1 + 0,04) ∙ (1 + 0,05) ∙ 1 / 3600 = 2184 час.
2184 час. / 3900 час. = 0,56

## Slide 41: Практическое задание №4 (часть 1)
Время на выполнение: 1 час 30 мин.
Выполняется в мини-группах.
Понаблюдайте за работой оператора.
Условно разбейте его действия на рабочие элементы и зафиксируйте их в листах замеров.
Выполните хронометраж действий оператора и заполните лист замеров времени.
Дополнительно фиксируйте время периодической роботы и времена циклов оборудования.
Представьте результаты проделанной работы другим участникам.
41

## Slide 42: Практическое задание №4 (часть 2)
Время на выполнение: 60 мин.
Выполняется индивидуально.
Заполните лист замера времени на основании проведенного хронометража и лист периодической работы.
Проведите анализ замеров времени и определите проблемные элементы работы оператора.
Зарисуйте схему расположения оборудования на участке.
Заполните лист периодических работ.
Заполните лист производственный мощностей (на основании собранных данных по периодической работе и машинному времени циклов).
Представьте результаты проделанной работы другим участникам.
42

## Slide 43: Объединенная карта стандартизированной работы
Этот лист предназначен для визуализации всех элементов цикла оператора, их протяженность во времени, дает понимание в каком элементе необходимо снижать потери :
Работу машины и оператора
- Взаимосвязь работы и переходов во времени

## Slide 44: Объединенная Карта Стандартизированной Работы
№ | Рабочий Элемент (t–отрегулированное) | Время: | 
 |  | Ручн.р | Авто
Номер детали: | Дата: | Ежедн.Требуемый Объем:
Название детали: | Участок: | Время такта:
переходы
Ручная Раб.
Автом. Раб.
Переходы
Ожидание
Итог:
ожид
6.Обозначьте конец цикла вертикальной линией
7.Обозначьте время такта
8.Покажите время ожидания с помощью стрелки
4.Отложите в масштабе времени элемент и если оператор работает в одном и том же месте, то вертикальную линию опустите на следующею строчку
3.Выберите масштаб
1.Запишите рабочие элементы по номерам и tотрегулированное для каждого
2.Запишите время ручной работы, работы машины и время переходов
5.Если оператор переходит на другое место то соедините эти элементы волнистой линией

## Slide 45: Объединенная Карта Стандартизированной Работы
№ | Рабочий Элемент (t–отрегулированное) | Время: | 
 |  | Ручн.р | Авто
1. | Взять дверь | 1”23 | 
2. | Установить дверь | 1”08 | 0״38
3. | Установить гайку | 1”73 | 0״38
4. | Установить гайку | 1”93 | 0״37
5. | Снять дверь | 0”93 | 
6. | Положить дверь | 1”15 | 
 | Итог: | 8״05 | 
Номер детали: 6375-11(л) 6375-10(п) | Дата: | Ежедн.Требуемый Объем: 2880
Название детали: дверь | Участок: сварка двери | Время такта: 20"
переходы
1”29
1”62
1”16
4״07
Ручная Раб.
Автом. Раб.
Переходы
Ожидание
6״75
Общее время ожидания:
1.13+6.75=
7.88
Tц = 13”25
Ттакта = 20”
ПРИМЕР
Вывод: Простои оператора как внутри, так и в конце цикла выявлены и измерены.

## Slide 46: Содержание
Этапы последовательного внедрения и улучшения СР
Три элемента СР
Хронометраж и работа с листом замеров времени
Что такое СР и какие задачи решает
Построение диаграммы загрузки и выявление проблемных мест
Составление документов СР

## Slide 47: Таблица сбалансированной работы
Этот лист предназначен для того что бы:
Наглядно показать соотношение загрузки оператора (цикл + периодическая работа) и времени такта
Определить время отставания оператора от времени такта из-за наличия колебаний
Анализировать и регулировать баланс загрузки операторов в смежных зонах

## Slide 48: Таблица сбалансированной работы
Дата:
Участок:
Операторы
Время (сек.)
Колебания
Периодическая Раб.
Цикл. Работа
Цикл.р. + Период.р.
Время Такта
= кол-во человек
=
1
2
3
4
5
6
6
5
2
Время такта
2.Отложите в масштабе рабочие элементы
3.Отложите периодическую работу
4.Пунктиром нанесите колебания каждого элемента
1.Выберите масштаб и нанесите линия времени такта
5.Рассчитайте загрузку оператора : Сумма всех рабочих элементов + периодическая работа делённая на время такта и умножить на 100%
переход
переходы
Внимание! Все ожидания внутри цикла в расчете баланса загрузки не учитываются, т. е. учитываются только те элементы, в которых оператор работает руками, переходы и периодическая работа

## Slide 49: Таблица сбалансированной работы
Дата:
Участок:
Операторы
Время (сек.)
Колебания
Периодическая Раб.
Цикл. Работа
Цикл.р. + Период.р.
Время Такта
= кол-во человек
=
1
2
3
4
5
6
6
5
2
1
2
3
4
5
3
2
1
2
3
4
5
6
5
2
1
4
6.Начертите графики для каждого оператора в смежных зонах
7.Рассчитаем необходимое количество операторов : Сумма всех рабочих элементов + периодическая работа делённая на время такта = число операторов
Время такта

## Slide 50: Таблица сбалансированной работы
Дата:
Участок: сварка двери
Операторы
Время (сек.)
Колебания
Периодическая Раб.
Цикл. Работа
Цикл.р. + Период.р.
Время Такта
= кол-во человек
=
12.12+ 3.42
20
0.77
Переход
1
2
Переход
3
4
5
6
Переход
12״12
4
1
2
5
3״42
переход
1
2
3
4
5
переход
6
переход
24״93
9״39
15״54
Тт=20"
1
Взять дверь (1״23)
1״23
2
переход (1״29)
Установить дверь (1״08)
3
Установить гайку (1״73)
4
Установить гайку (1״93)
5
Снять дверь (0״93)
переход (1״62)
6
Положить дверь (1״15)
переход (1״16)
2״52
3״60
5״33
7״26
8״19
9״81
10״96
3
ПРИМЕР
Вывод: Оператор может не успеть выполнить все стандарты в пределах своей зоны, а его загрузка при этом составляет 77%

## Slide 51: Стандарт операционной процедуры (СОП)
СОП – документ, описывающий оптимальный ход выполнения работ, содержащий информацию о последовательности и времени выполнения операций для достижения требуемого уровня качества процесса, его результативности и эффективности.
СОП должен быть:
визуально понятным, не требовать много времени на изучение (с наличием фото, схем);
написан в терминологии, понятной для всех – и рабочих, и специалистов;
требовать использования только тех материалов и инструментов, к которым есть доступ на этом рабочем месте;
обязательно содержать информацию о последовательности и времени выполнении операций;
составлен в соответствии со стандартами безопасности и качества.

## Slide 52: Пример СОП
52

## Slide 53: Пример СОП
53

## Slide 54: Предложения по улучшению (ППУ)
Предложение по улучшению – это идея работника/группы работников, направленная на усовершенствование текущих процессов.
Целью работы с ППУ является:
- повышение заинтересованности работников предприятия в увеличении эффективности процессов;
- увеличение вовлеченности работников предприятия в процесс развития ПСР;
- развитие корпоративной культуры, направленное на неприемлемость потерь рабочего времени и ресурсов, повышение инициативности и ответственности за результат;
- корректная оценка, учёт и подтверждение экономического эффекта от использования ППУ.

## Slide 55: Пример бланка ППУ

## Slide 56: Пример бланка ППУ

## Slide 57: Пример бланка ППУ

## Slide 58: Пример бланка ППУ

## Slide 59: Спасибо за участие!